## Slide 1
EVの通信 やさしい入門 全5回
1
第 1 回
EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
なぜ「線に信号を重ねる」ことになったのか
所要 30分 ／ 予備知識は要りません。専門用語はその場で説明します。
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
1 / 14
Notes: これから5回に分けて、電気自動車の充電のときに車と充電器がどんなやり取りをしているか、というお話をします。 この分野の予備知識はまったく要りません。専門用語が出てきたら、そのつどふつうの言葉で言い換えます。 第1回の今日は「そもそも、なぜ通信が必要なのか」という土台の部分をやります。ここが分かると、あとの回がぜんぶ楽になります。

## Slide 2
1
この講座の全体図
全5回で、EVの充電通信をひととおり分かるようにします。今日は「第1回」です
1
EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
なぜ「線に信号を重ねる」ことになったのか
今 回
2
1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
周波数のはなしと HomePlug Green PHY
3
車と充電器が「握手」するまで
SLAC と、つながったあとの手順
4
通信チップと、そのまわりの回路
PLC-IC の中身と、部品ひとつずつの役割
5
ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
実装、トラブル、そして次の規格
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
2 / 14
Notes: まず全体像です。全5回で、こういう順番で進みます。 第1回が今日で、背景の話。第2回が、1本の線に信号を重ねるという技術そのもの。第3回が、車と充電器がどうやってお互いを見つけて話し始めるか。第4回が、それを実現しているチップと回路。第5回が、ソフトウェアの作りと、現場で実際に起きるトラブルの話です。 各回とも30分で、前の回の内容は毎回おさらいするので、1回抜けても追いつけるようにしてあります。

## Slide 3
1
今日のゴール
この30分が終わったとき、こうなっていれば成功です
今日ここまで分かれば OK
1
EV の充電に2種類あることが分かる
「普通充電」と「急速充電」で、やっていることがまるで違う、という区別がつく
2
なぜ通信が必要なのかを説明できる
急速充電では、車と充電器が細かく相談しないと電気を流せない、という理由が言える
3
「電力線通信」という言葉の意味が分かる
電気を流す線に、そのまま信号も乗せてしまう、というやり方だと分かる
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
3 / 14
Notes: 今日のゴールは3つです。 1つめ、EVの充電には大きく2種類あります。この違いがすべての出発点です。 2つめ、なぜわざわざ通信が必要になったのか。実は、ゆっくり充電するだけなら通信はほとんど要りません。 3つめ、今日のキーワードである「電力線通信」。名前は難しそうですが、考え方はとてもシンプルです。 逆に言うと、今日は電気の細かい理屈やプログラムの話はいっさい出てきません。安心して聞いてください。

## Slide 4
1
まず基本：EV の充電には2種類ある
同じ「充電」でも、中でやっていることはまったく違います
普通充電（ふつうじゅうでん）
家や職場、コインパーキングにある充電器。コンセントから来る電気（交流）をそのまま車に送り、車の中の装置が電池に入る形（直流）に変換する。
満充電まで数時間〜一晩。おもに「停めているあいだに充電する」使い方。
急速充電（きゅうそくじゅうでん）
高速道路のサービスエリアやディーラーにある大きな充電器。充電器の側で電気を直流に変換し、車の電池へ直接、大量に流し込む。
30分ほどで8割くらいまで。「移動の途中で足す」使い方。
たとえると
普通充電は「ペットボトルで水を注ぐ」、急速充電は「消防ホースで一気に入れる」ようなもの。
ホースで入れるなら、相手のタンクの大きさや、今どれくらい入っているかを確かめながらでないと危ない。── この“確かめながら”が、今日のテーマである通信です。
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
4 / 14
Notes: まず、いちばん基本のところです。ひとくちにEVの充電といっても、大きく2種類あります。 左が普通充電。家や職場にある、いわゆる普通の充電器です。コンセントから来る電気をそのまま車に送って、車の中にある装置が電池に入れられる形に変換します。時間は数時間から一晩かかります。 右が急速充電。高速道路のサービスエリアにある大きなやつです。こちらは充電器の側で電気を変換して、車の電池に直接、大量に流し込みます。30分くらいで8割まで入る。 今日から扱うのは、主にこの右側、急速充電のほうです。 下のたとえ話がイメージしやすいと思います。ペットボトルで注ぐなら、あまり考えなくても大丈夫。でも消防ホースで一気に入れるとなったら、相手のタンクの大きさも、今どれくらい入っているかも確かめないと危ない。この「確かめながら」の部分が、今日のテーマです。

## Slide 5
1
充電ケーブルの中を、のぞいてみる
太い線と細い線が入っています。通信に使える細い線は、実質1本しかありません
急速充電ケーブルの中身
DC＋
電気そのものを流す線（プラス側）
DC−
電気そのものを流す線（マイナス側）
PE
アース。安全のための線
CP
合図をやりとりする線 ← 今日の主役
PP
ケーブルが挿さっているかを見る線
※ 円の大きさは、線の太さのイメージです
形も本数も、世界共通で決まっている
コネクタの形とピンの並びは国際規格で決められています。メーカーが勝手に線を1本増やす、ということはできません。増やそうとすると、世界中の充電器と車を作り直すことになるからです。
だから、使える“合図の線”は CP 1本だけ
CP は Control Pilot（コントロール・パイロット）の略で、日本語なら「制御用の案内線」。車と充電器のやり取りは、この細い1本を通して行うしかありません。
この制約が、あとの話をぜんぶ決めている
「1本しかない」という縛りがあったから、次のページ以降のような工夫が必要になりました。ここを覚えておくと、第2回以降の話がすっと入ります。
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
5 / 14
Notes: 急速充電のケーブルの中を見てみます。 上の2本が、いちばん太い線。ここに実際の電気が流れます。プラスとマイナスですね。 3番目がアース。安全のための線です。 そして下の2本が、細い合図用の線です。CPとPP。 このうちCPというのが今日の主役です。Control Pilot、コントロール・パイロットの略で、日本語にするなら「案内係の線」といったところです。 ここで大事なのは右側です。コネクタの形とピンの並びは国際規格でガチガチに決まっていて、「通信用にもう1本足そう」ということができません。足したら、世界中の充電器と車を全部作り直すことになるからです。 つまり、車と充電器の会話は、この細いCP線1本だけでなんとかするしかない。この制約が、これから話すことのすべてを決めています。

## Slide 6
1
CP 線がやっていること：点滅で合図を送る
オンとオフを1秒間に1000回くり返し、その「オンの長さ」で意味を伝えます
たとえると
腕を上げ下げして合図を送るイメージ。上げている時間が長いほど「たくさん流していいよ」。この“上げている時間の割合”のことを、専門用語ではデューティ比といいます。
オンの割合 5%
特別な合図
「これから細かい相談をします」の意味。急速充電はここから始まる。
オンの割合 16%
最大 9.6 A まで
家庭用コンセント程度。ゆっくり充電。
オンの割合 50%
最大 30 A まで
一般的な普通充電器。
オンの割合 80%
最大 48 A まで
出力の大きい普通充電器。
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
6 / 14
Notes: では、そのCP線で何をしているのか。 やっていることは、とてもシンプルです。電圧をオンとオフに切り替える。それを1秒間に1000回くり返します。そして「オンになっている時間の割合」で意味を伝えます。 腕を上げ下げして合図を送るのを想像してください。上げている時間が長いほど「たくさん流していいよ」という意味になります。この割合のことを、専門用語ではデューティ比と言います。今日はこの言葉だけ覚えてください。 下の4つを見てください。オンの割合が16%なら最大9.6アンペア、50%なら30アンペア、80%なら48アンペア。割合と電流がきれいに比例していて、これで「うちの充電器はここまで出せますよ」と伝えているわけです。 そして左端。5%だけは特別で、電流の値ではなく「これから細かい相談をします」という合図になっています。急速充電は、必ずこの5%から始まります。この5%という数字は、あとの回でも何度も出てきます。

## Slide 7
1
点滅だけでは、急速充電はできない
伝えられるのは数字ひとつ。しかも、車から充電器へは何も言えません
これならできる
○
充電器 → 車へ「最大◯アンペアまで」と伝える
○
車 → 充電器へ「準備できました」と伝える
○
異常が起きたら止める
伝わる情報は、数字ひとつぶん。
これはできない
×
車 →「今は 350 ボルト、120 アンペアください」
×
充電器 →「電気が漏れていないか検査します」
×
充電器 →「どなたですか？請求先は？」
×
車 →「80% まで入ったので、そろそろ減らして」
必要なのは、文章でのやり取り。ケタが違う。
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
7 / 14
Notes: ところが、この点滅の合図だけでは、急速充電はできません。 左が、点滅でできること。充電器から車へ「最大何アンペアまで」と伝える。車から「準備できました」と返す。あとは異常があれば止める。これだけです。伝わる情報は、数字がひとつぶんですね。 右が、急速充電で本当に必要なやり取りです。 車のほうから「今は350ボルトで120アンペアください」と指示を出す必要がある。充電器は電気を流す前に、漏電していないか検査したい。お店としては、誰の車なのか、どこに請求するのかも知りたい。そして電池が満タンに近づいたら、車のほうから「もう減らして」と言う必要がある。 これは、もう数字ひとつでは無理です。文章でのやり取りが要る。情報量のケタが違います。

## Slide 8
1
どうやって「会話」させるか ── 3つの案があった
実際に検討され、最後に残ったのが3番目です
案1：通信用の線を増やす
いちばん素直な方法。でも、コネクタの形は国際規格で決まっています。1本増やすということは、世界中の充電器と車を作り直すということ。
→ 現実的ではない、として却下。
案2：無線でつなぐ
Wi-Fi や Bluetooth のように電波でつなぐ案。線は要りません。ただし充電器がずらりと並ぶ場所で、どの車がどの充電器か確実に区別するのが難しい。
→ 隣の車と混ざる危険があり、主役にはならなかった。
案3：いまある線に、信号を重ねる
すでにある CP 線に、点滅の合図とは別の信号をもう1つ重ねて流す。線は増やさない。コネクタも変えない。
→ これが採用されました。
たとえると
案3は「1枚の紙に、鉛筆で書いた文字と、蛍光ペンで書いた文字を重ねる」ようなもの。見分けがつく書き方をしておけば、同じ紙で2つの情報を運べます。この“見分けがつく書き方”のしくみが、第2回のテーマです。
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
8 / 14
Notes: では、どうやって会話させるか。実際に3つの案が検討されました。 案1、通信用の線を増やす。いちばん素直ですが、さっき言ったとおりコネクタの形は世界共通で決まっているので、1本増やすというのは世界中の設備を作り直すということです。これは無理でした。 案2、無線でつなぐ。Wi-FiやBluetoothのイメージですね。線は要りませんが、充電器がずらっと並んでいる場所で、どの車がどの充電器とペアなのかを確実に区別するのが難しい。隣の車の充電を勝手に始めてしまったら大事故です。 そして案3。今ある線に、別の信号を重ねてしまう。線は増やさないし、コネクタも変えない。これが採用されました。 下のたとえがイメージしやすいと思います。1枚の紙に鉛筆と蛍光ペンで書けば、見分けがつく限り、同じ紙で2つの情報を運べる。その「見分けがつく書き方」のしくみが、次回のテーマです。

## Slide 9
1
その答えが「電力線通信（PLC）」
電気を運んでいる線に、そのまま信号も乗せてしまう技術です
PLC
Power Line Communication
＝ 電力線通信（でんりょくせんつうしん）
「電気を流すための線」と「情報を運ぶための線」を、
分けずに1本で兼用してしまう、という考え方。
EV に限った技術ではなく、電力会社の検針や、
家庭用のコンセント LAN でも昔から使われています。
どうやって重ねるのか
点滅の合図はとてもゆっくりした信号、重ねる信号はとても速い信号。速さがまるで違うので、あとから分けられます。
何が乗るのか
重ねた信号の上では、実はインターネットとほぼ同じしくみが動きます。パソコンをLANケーブルでつないだのと同じ状態になります。
誰がやっているのか
車の側と充電器の側の両方に、この仕事だけをする小さな専用チップが入っています。それが「PLC-IC」です。第4回で中身を見ます。
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
9 / 14
Notes: その答えが、電力線通信です。英語でPower Line Communication、頭文字をとってPLCと呼びます。今日いちばん覚えて帰ってほしい言葉です。 考え方はシンプルで、電気を流すための線と、情報を運ぶための線を、分けずに1本で兼用してしまう、というものです。 実はEVのために発明された技術ではありません。電力会社が電気メーターの検針データを送るのに使ったり、家庭でコンセントにアダプタを挿してLANを延ばす製品があったり、昔からある技術です。 右側に、これから先の回で扱う3つの疑問を挙げておきました。 どうやって重ねるのかが第2回。何が乗るのかが第2回と第3回。誰がやっているのかが第4回です。 ひとつだけ先に言っておくと、重ねた信号の上では、実はインターネットとほぼ同じしくみが動いています。つまり充電ケーブルを挿すというのは、車と充電器をLANケーブルでつなぐのとほぼ同じことなんです。

## Slide 10
1
結果：CP 線が「1本の LAN ケーブル」になる
挿した瞬間に、車と充電器だけの小さなネットワークができあがります
これまで（普通充電）
充電器 ──（点滅の合図）──▶ 車
・伝わるのは「最大◯アンペア」だけ
・一方通行
・情報量は、数字ひとつぶん
急速充電（PLC を使う）
充電器 ◀──（LAN と同じやり取り）──▶ 車
・電圧・電流の指示、電池の状態、検査、認証、課金
・双方向で、何度でもやり取りできる
・情報量は、数千文字ぶん以上
たとえると
分かりやすく言うと ── 充電ケーブルを挿した瞬間、車と充電器が LAN ケーブルでつながった状態になります。
そのうえで「何ボルトください」「電池はいま何%です」といったやり取りを、1秒に何回もくり返しながら充電しています。
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
10 / 14
Notes: まとめると、こういうことです。 左がこれまで。点滅の合図だけで、一方通行、伝わるのは数字ひとつ。 右が急速充電。信号を重ねたことで、双方向で、何度でも、文章のようなやり取りができるようになりました。電圧や電流の指示、電池の状態、漏電の検査、それに認証や課金まで。 下に書いたのが、いちばん平たい言い方です。充電ケーブルを挿した瞬間、車と充電器がLANケーブルでつながった状態になる。そのうえで「何ボルトください」「今何パーセントです」というやり取りを、1秒に何回もくり返しながら充電している。 充電中って、外から見ると何も起きていないように見えますよね。でも中では、ずっと会話が続いているんです。

## Slide 11
1
全体を1枚にすると、こうなります
下から上へ。今日は一番下の2段だけ分かれば十分です
話している内容
「350ボルトください」「電池は62%です」「あなたは誰ですか」といった、中身そのもの
会話のルール
インターネットとまったく同じしくみ（住所・通信手順・暗号）をそのまま使っている
信号のやりとり
重ねた信号を、実際に送ったり受け取ったりする部分。専用のチップが担当する
電線そのもの
CP 線。点滅の合図（1秒に1000回）と、重ねた信号が同居している
ソフトウェアの
しごと
チップと回路の
しごと
今日はここ
だけで OK
第2回：
信号のやりとり
第3回：
会話のルール
第4回：
チップと回路
第5回：
話している内容
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
11 / 14
Notes: 今日の最後に、全体像を1枚にまとめておきます。この図はこれから毎回出てきます。 下から見てください。いちばん下が電線そのもの、CP線です。ここに点滅の合図と、重ねた信号が同居しています。 その上が、重ねた信号を実際に送ったり受け取ったりする部分。ここは専用のチップがやります。 さらに上、白い2段はソフトウェアの仕事です。会話のルールと、話している内容。 今日のところは、いちばん下の2段、黒い部分だけ分かれば十分です。右に書いたように、上の段はこれからの回で少しずつ扱っていきます。 ひとつだけ強調しておくと、白い2段はインターネットとまったく同じしくみをそのまま使っています。EV専用の特別な作法があるわけではありません。ここは意外に思われるところです。

## Slide 12
1
今日の言葉、ひとことで
この回で出てきた言葉を、ひとことで言うと
CP 線
充電ケーブルの中にある、合図用の細い線。Control Pilot の略。車と充電器の会話は、この1本で行われる。
デューティ比
点滅のうち「オンになっている時間の割合」。この割合で最大電流を伝える。5% だけは特別な合図。
PLC（電力線通信）
電気を流す線に、情報の信号も重ねて流す技術。線を増やさずに通信できる。今日いちばんの キーワード。
急速充電 / 普通充電
急速は充電器側で直流に変換して一気に流す方式。普通は交流のまま送り、車の中で変換する方式。
EVCC / SECC
EVCC は車の側の通信担当、SECC は充電器の側の通信担当。「車役」「充電器役」と読み替えて OK。
CCS
急速充電のコネクタと通信の規格の名前。欧州・北米で広く使われている。日本の CHAdeMO とは別系統。
※ 今日は覚えなくて大丈夫です。この5回のあいだに、自然と身につきます。
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
12 / 14
Notes: 今日出てきた言葉を、ひとことでまとめておきます。 CP線。合図用の細い線。これだけは覚えてください。 デューティ比。オンになっている時間の割合。 PLC、電力線通信。今日いちばんのキーワードです。 下の段は、次回以降に何度も出てくる言葉です。 EVCCとSECCは、それぞれ「車の側の通信担当」「充電器の側の通信担当」という意味です。資料に出てきたら、車役・充電器役と読み替えてもらって構いません。 CCSは、急速充電の規格の名前です。日本でよく見るCHAdeMOとは別の系統で、今日から話しているのは主にCCSのほうです。 今この場で覚える必要はありません。5回のあいだに自然と身につきます。

## Slide 13
1
今日のまとめ
持ち帰ってほしいのは、この3つだけです
1
急速充電には「相談」が要る
大量の電気を短時間で流すため、車と充電器が電圧・電流・安全・課金まで細かくやり取りする必要がある。
2
でも、使える線は CP 1本だけ
コネクタの形は世界共通で決まっていて、通信用の線を増やすことはできなかった。
3
だから、その1本に信号を重ねた
これが PLC（電力線通信）。結果として、充電ケーブルは 1本の LAN ケーブルのように働く。
次回 ─ 第2回
1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
今日「重ねる」と言った部分を、もう少しだけ具体的に見ます。なぜ2つの信号が混ざらないのか、そして EV で使われている HomePlug Green PHY という方式の話。
数式は出てきません。たとえ話で進めます。
質問はいつでも、その場で聞いてください。
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
13 / 14
Notes: 今日のまとめです。 1つめ。急速充電には相談が要る。大量の電気を短時間で流すので、電圧、電流、安全確認、そして課金まで、細かくやり取りしないと成立しません。 2つめ。でも使える線はCP1本だけ。コネクタの形が世界共通で決まっているので、線を増やせなかった。 3つめ。だから、その1本に信号を重ねた。これがPLC、電力線通信です。結果として、充電ケーブルは1本のLANケーブルのように働きます。 次回は、その「重ねる」というところを、もう少しだけ具体的に見ていきます。なぜ2つの信号が混ざらずに済むのか。数式は出てきませんので、安心してきてください。 今日は以上です。質問があればどうぞ。

## Slide 14
1
この資料について
自由に使ってください。授業・社内勉強会・セミナーでの利用を歓迎します
CC BY 4.0
クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際
✓
そのまま使えます
学校の授業、社内の勉強会、セミナー。営利・非営利を問いません
✓
変えても構いません
一部だけ抜き出す、順番を変える、直す、翻訳する。すべて自由です
✓
配り直せます
そのまま、あるいは変えたものを、誰にでも再配布できます
ひとつだけお願い ─ 出典を書いてください
『EVの通信 やさしい入門（全5回）』 ／ Mr.hoge ／ CC BY 4.0
https://ev-plc-materials.pages.dev
規格の内容は変わります
数値や手順は規格の改訂で変わることがあります。実際の開発では、必ず最新の規格書で確認してください。
特定の組織の見解ではありません
この資料は学習用にまとめたものです。いかなる企業・団体の公式見解も代表しません。
製品名・会社名について
各社の商標です。説明のために挙げているだけで、推奨や提携を示すものではありません。
誤りを見つけたら
教えていただけると助かります。直した版を公開します。
2026年8月版 v1.0 ／ 第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
第1回 EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
14 / 14
Notes: 最後に、この資料の扱いについてです。 クリエイティブ・コモンズの表示ライセンス、CC BY 4.0 で公開しています。 学校の授業でも、会社の勉強会でも、自由に使っていただけます。営利か非営利かも問いません。一部だけ抜き出す、順番を変える、直す、翻訳する。すべて自由です。配り直すのも自由です。 お願いはひとつだけで、出典を書いてください。下の枠の書き方をそのまま使っていただければ大丈夫です。 右側は注意書きです。特に上の2つ。 規格の数値は改訂で変わることがあるので、実際の開発では必ず最新の規格書で確認してください。 それから、この資料はどこかの企業や団体の公式見解ではありません。学習用にまとめたものです。 内容の誤りに気づかれたら、ぜひ教えてください。直した版を公開します。