## Slide 1
EVの通信 やさしい入門 全5回
2
第 2 回
1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
周波数のはなしと HomePlug Green PHY
所要 30分 ／ 予備知識は要りません。専門用語はその場で説明します。
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
1 / 15
Notes: 第2回です。前回は「なぜ通信が必要になったのか」という背景の話でした。 今日は、その答えだった「1本の線に信号を重ねる」という部分を、もう少しだけ具体的に見ていきます。 なぜ2つの信号が混ざらずに済むのか。そして、EVで使われている HomePlug Green PHY という方式が、なぜ「わざと遅く」作られているのか。この2つが今日のテーマです。数式は出てきません。

## Slide 2
2
この講座の全体図
全5回で、EVの充電通信をひととおり分かるようにします。今日は「第2回」です
1
EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
なぜ「線に信号を重ねる」ことになったのか
済
2
1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
周波数のはなしと HomePlug Green PHY
今 回
3
車と充電器が「握手」するまで
SLAC と、つながったあとの手順
4
通信チップと、そのまわりの回路
PLC-IC の中身と、部品ひとつずつの役割
5
ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
実装、トラブル、そして次の規格
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
2 / 15
Notes: 全体の中では、今日は2回目です。前回は背景、今日は技術そのもの。 今日の内容は、この5回のなかでいちばん「理科っぽい」回になります。ただ、計算は一切しません。イメージがつかめれば十分です。

## Slide 3
2
今日のゴール
前回のおさらいから始めます
前回のおさらい
✓
急速充電では、車と充電器が細かく相談しないと電気を流せない
✓
でも、使える合図の線は CP という細い線1本だけ
✓
だからその1本に信号を重ねた ＝ PLC（電力線通信）
今日ここまで分かれば OK
1
2つの信号が混ざらない理由が分かる
「速さがまるで違うから分けられる」という、いちばん大事な考え方をつかむ
2
CP 線の電圧で状態が分かることを知る
今つながっているのか、充電中なのか、が電圧で表されていると分かる
3
Green PHY が何者か言える
EV で使われている通信方式。速さより「確実さ」を選んだ規格だと説明できる
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
3 / 15
Notes: まず前回のおさらいです。左の3つ。 急速充電には相談が要る。でも使える線は1本だけ。だからその1本に信号を重ねた。これがPLCでしたね。 今日のゴールは右の3つです。 1つめがいちばん大事で、なぜ2つの信号が混ざらないのか。ここさえ分かれば今日は成功です。 2つめは、CP線の電圧を見ると今どういう状態なのかが分かる、という話。 3つめは、Green PHY（グリーン・ファイ）という通信方式の紹介です。

## Slide 4
2
なぜ、混ざらないのか
答えは「速さがまるで違うから」。ここが今日いちばんのポイントです
たとえると
同じ部屋で、太鼓を「ドン…ドン…」とゆっくり叩いている人と、笛を「ピーーー」と高く吹いている人がいるとします。
音は同じ空気の中で混ざっているのに、耳では簡単に聞き分けられますね。高さ（速さ）がまるで違うからです。
1
ゆっくりの信号
1秒間に1000回の点滅（前回の「合図」）。低い太鼓の音にあたる。
2
とても速い信号
1秒間に数百万〜3000万回の振動。高い笛の音にあたる。ここに文字や数字を乗せる。
3
だから同居できる
速さが1000倍以上ちがうので、あとから「ふるい」にかければきれいに分けられる。
1本の線でも、速さが違えば2つの信号を同時に運べる ── これが電力線通信の心臓部です。
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
4 / 15
Notes: では本題です。1本の線に2つの信号を乗せて、なぜ混ざらないのか。 答えは、速さがまるで違うからです。 上のたとえ話がいちばん分かりやすいと思います。同じ部屋で、太鼓をゆっくり叩いている人と、笛を高く吹いている人。音は同じ空気の中で混ざっているのに、私たちの耳は簡単に聞き分けられますよね。音の高さが全然ちがうからです。 CP線でも同じことをしています。前回の点滅の合図が、1秒に1000回。ゆっくりな太鼓のほうです。そこに重ねる信号は、1秒に数百万回から3000万回。これが高い笛のほう。 速さが1000倍以上ちがうので、あとから「ふるい」にかけて、きれいに分けられるわけです。 この一文だけ持ち帰ってください。1本の線でも、速さが違えば2つの信号を同時に運べる。これが電力線通信の心臓部です。

## Slide 5
2
「1秒間に何回」を表す言葉 ── ヘルツ（Hz）
馴染みのあるものと並べてみると、感覚がつかめます
1 Hz
1秒に 1 回
時計の秒針
1 kHz（キロヘルツ）
1秒に 1,000 回
CP 線の点滅の合図 ← 前回の話
1 MHz（メガヘルツ）
1秒に 100万 回
AM ラジオのあたり
1.8 〜 30 MHz
1秒に 180万〜3,000万 回
CP 線に重ねる信号 ← 今日の話
80 MHz
1秒に 8,000万 回
FM ラジオのあたり
2.4 GHz（ギガヘルツ）
1秒に 24億 回
Wi-Fi、電子レンジ
※ Hz（ヘルツ）＝ 1秒間に何回くり返すか。k（キロ）は千倍、M（メガ）は百万倍、G（ギガ）は十億倍。
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
5 / 15
Notes: ここで、これから何度も出てくる単位の話をしておきます。ヘルツ、Hzという単位です。 意味はシンプルで、1秒間に何回くり返すか、というだけです。 上から見ていきます。1ヘルツは1秒に1回。時計の秒針ですね。 1キロヘルツは1秒に1000回。これが前回の、CP線の点滅の合図です。 1メガヘルツは1秒に100万回。AMラジオのあたりです。 そして色を変えた4行目。1.8メガから30メガヘルツ。これが今日の主役、CP線に重ねる信号です。 ちなみにFMラジオが80メガ、Wi-Fiが2.4ギガ、つまり24億回です。 色を付けた2つを見比べてください。1000回と、180万〜3000万回。これだけ離れていれば混ざりようがない、というのが実感できると思います。 ちなみに、この帯域はAMラジオや短波放送と近いので、EVの充電中にラジオにノイズが乗らないよう、特定の周波数だけは使わない、という決まりもあります。

## Slide 6
2
1本の CP 線の上を、こう流れています
上がゆっくりの合図、下が重ねた速い信号。同時に、同じ線を流れています
① ゆっくりの信号 ── 1秒に 1,000 回の点滅（前回の「合図」）
伝えられるのは「最大◯アンペア」という数字ひとつだけ
② 重ねた速い信号 ── 1秒に 180万〜3,000万 回の振動をたくさん並べたもの
1.8 MHz
たくさんの周波数に、少しずつ情報を分けて乗せている
30 MHz
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
6 / 15
Notes: 1本のCP線の上で、実際にどうなっているかの図です。 上が、前回やったゆっくりの合図です。四角い波の形で、オンとオフをくり返しています。これで伝えられるのは「最大何アンペア」という数字ひとつだけでした。 下が、今日の主役。重ねた速い信号です。 この棒が1本1本、少しずつ違う周波数を表しています。1.8メガから30メガまでのあいだを、細かくたくさんに分けて、それぞれに少しずつ情報を乗せています。数百本にも分けているので、どれか何本かがノイズでダメになっても、残りで復元できる、という強みがあります。 大事なのは、この上下2つが同時に、同じ1本の線を流れている、ということです。別々の時間に交代で流しているわけではありません。ずっと同居しています。

## Slide 7
2
分けるのは「ふるい」の仕事
受け取る側では、必要な速さの信号だけを通す部品を通します
CP 線
2つの信号が混ざったまま届く
ふるい（フィルタ）
速い信号だけを通す。ゆっくりの合図はここで止まる
通信チップ
取り出した速い信号を、文字や数字に戻す
たとえると
コーヒーを淹れるときのフィルタと同じ発想です。
お湯と粉が混ざった状態から、通したいものだけを通し、通したくないものはせき止める。
電気の世界では、これを「周波数で選ぶ」形でやっています。
合図を止める理由
点滅の合図は電圧が大きく振れる。そのまま通信チップに入れると壊れてしまう。
ノイズも落とす
車の中はモーターや電源装置だらけ。ふるいはそのノイズも一緒に落としてくれる。
チップの外側にある
ふるいや保護の部品は、チップとは別に基板に載っている。第4回で見ます。
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
7 / 15
Notes: では、どうやって分けるのか。「ふるい」を通します。専門用語ではフィルタと言いますが、意味はそのままです。 上の流れを見てください。CP線からは2つの信号が混ざったまま届きます。それをふるいに通すと、速い信号だけが通り抜けて、ゆっくりの合図はそこで止まります。そして通信チップが、取り出した速い信号を文字や数字に戻す。 コーヒーのフィルタと同じ発想です。通したいものだけを通す。 右側に3つ補足を書きました。 1つめ、なぜゆっくりの合図を止めるのか。あの合図はプラスマイナス12ボルトと、けっこう電圧が大きく振れます。そのまま通信チップに入れると壊れてしまうんです。 2つめ、ふるいはノイズも一緒に落としてくれます。車の中はモーターや電源装置だらけでノイズの塊なので、これは重要です。 3つめ、このふるいはチップの外側、基板の上に別の部品として載っています。第4回で詳しく見ます。

## Slide 8
2
通信が始まる合図は「5%」
急速充電では、点滅の割合が 5% に固定されます。これが「話しかけていいよ」の印です
1
ケーブルを挿す
車と充電器が物理的につながる。まだ会話は始まっていない。
2
充電器が 5% の点滅を出す
「うちは細かい相談ができる充電器です」という宣言。
3
車がそれを見つける
5% を検知したら、車は重ねた信号のほうで話しかけ始める。
4
ここから第3回の話へ
お互いを見つけて、相手を確定させる手順（SLAC）が始まる。
なぜ 5% なのか
10% 未満の割合は、電流の値としては使わない、と規格で決められています。
その空きを利用して「これは電流の指示ではなく、通信を始める合図です」という意味を持たせました。
現場でのひとこと
「充電が始まらない」というトラブルのとき、まず確かめるのはこの 5% が出ているかどうかです。ここが出ていなければ、その先の話は何も始まりません。
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
8 / 15
Notes: では、いつ通信が始まるのか。合図があります。それが「5%」です。 左の流れを見てください。まずケーブルを挿す。この時点では、まだ何も会話していません。 次に充電器が、点滅の割合を5%にして出します。これが「うちは細かい相談ができる充電器ですよ」という宣言です。 車がそれを見つけると、重ねた信号のほうで話しかけ始めます。 なぜ5%なのか、右上に書きました。10%未満の割合は電流の値としては使わない、と規格で決まっているんです。その空いているところを利用して、特別な意味を持たせた、ということですね。 そして右下。ここは実務の話です。「充電が始まらない」というトラブルが起きたとき、まず確かめるのはこの5%が出ているかどうかです。ここが出ていなければ、その先は何も始まりません。現場では、これがいちばん多い原因のひとつです。

## Slide 9
2
CP 線の電圧を見れば「今の状態」が分かる
点滅の割合だけでなく、電圧の高さにも意味があります
A
+12 V
ケーブルがつながっていない
B
+9 V
つながった。まだ電気は流れていない
C
+6 V
充電中
D
+3 V
充電中（換気が必要な電池のとき）
E
0 V
充電器側の異常、または停電
F
−12 V
充電器が使えない状態
誰がこの電圧を作っているのか
充電器が 12 V を送り、車の側が抵抗器（電気を通しにくくする部品）をつなぎ変えることで、9 V、6 V と段階的に下げています。
つまり電圧は、車から充電器への返事にもなっています。
たとえると
電話の「発信音」「呼び出し音」「通話中」のようなもの。
音を聞くだけで、今どの段階なのかが分かる。CP 線の電圧も、それと同じ役割です。
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
9 / 15
Notes: CP線には、もうひとつ意味があります。電圧の高さです。 左の表を見てください。プラス12ボルトなら、まだケーブルがつながっていない。9ボルトなら、つながったけれどまだ電気は流れていない。6ボルトなら充電中。 色を付けた2つ、9ボルトと6ボルトが実際の充電でよく出てくる状態です。 右上に、誰がこの電圧を作っているのかを書きました。充電器が12ボルトを送り、車の側が抵抗器という部品をつなぎ変えることで、9ボルト、6ボルトと段階的に下げています。つまりこの電圧は、車から充電器への返事にもなっているわけです。 右下のたとえがしっくりくるかもしれません。電話の発信音、呼び出し音、通話中の音。音を聞くだけで今どの段階か分かりますよね。CP線の電圧も同じ役割です。

## Slide 10
2
重ねた信号の方式には、名前があります
HomePlug Green PHY（ホームプラグ・グリーン・ファイ）
Green PHY
もともと家庭用にあった「コンセントに挿すだけで LAN が延びる」製品の技術を、
電力メーターや EV 充電のために作りなおしたもの。
EV の急速充電（CCS 方式）では、この方式を使うことが規格で決められています。
つまり ── EV の充電ケーブルの中では、家庭用の「コンセント LAN」の弟分が動いている。
家庭用のフルスペック版
映像を飛ばすために作られた。速さは 200 メガ〜1 ギガ。電気をたくさん食い、部品も高い。
Green PHY（EV 用）
速さは 10 メガほど。そのかわり消費電力は約 4 分の 1、部品も安く、ノイズに強い。
同じ家系だが、EV 用はあえて性能を落として作られている。次のページでその理由を見ます。
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
10 / 15
Notes: ここまで「重ねた速い信号」と呼んできたものには、ちゃんと名前があります。HomePlug Green PHY、ホームプラグ・グリーン・ファイと読みます。長いので、以下Green PHYと呼びます。 もともとは家庭用の技術です。コンセントに挿すだけでLANが延びる、というアダプタを見たことがある方もいるかもしれません。あれと同じ系統の技術を、電力メーターやEV充電のために作りなおしたのがGreen PHYです。 EVの急速充電では、この方式を使うことが規格で決められています。メーカーが自由に選べるわけではありません。 右側で家庭用のフルスペック版と比べています。家庭用は映像を飛ばすために作られたので、速さは200メガから1ギガ。対してGreen PHYは10メガほど。20分の1から100分の1です。 わざと性能を落としているんですね。なぜそんなことをするのか。次のページで説明します。

## Slide 11
2
なぜ、わざと「遅いほう」を選んだのか
EV の充電に必要な情報は、思っているよりずっと少ないからです
実際に必要な量
1回のやり取りで
数百文字
ぶん程度
メールの短い1通くらい。
それを、充電中に1秒に数回くり返すだけ。
写真も動画も送りません。10 メガもあれば、まったく余ります。
1
安く作れる
車には1台に何個も部品が載ります。1個あたり数百円の差が、車全体では大きな金額になります。速い方式は、部品も基板も高くつきます。
2
電気をあまり食わない
EV にとって電気は商品そのもの。使っていない部品が電気を食うのは、そのまま航続距離を削ることになります。
3
ノイズに強い
車の中はノイズだらけです。速い方式ほどノイズに弱くなります。遅くしたぶん、多少ノイズがあってもつながり続けます。
4
壊れにくい・作りやすい
処理が単純なので、チップもソフトも小さくて済みます。不具合の入る余地が減り、試験もしやすくなります。
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
11 / 15
Notes: なぜわざと遅いほうを選んだのか。理由はシンプルで、そんなに速さが要らないからです。 左を見てください。EVの充電で1回にやり取りする情報は、数百文字ぶん程度。短いメール1通くらいです。それを充電中に1秒に数回くり返すだけ。写真も動画も送りません。10メガもあれば、まったく余ります。 そのうえで、遅くすることで4つの得があります。 1つめ、安く作れる。車は1台に何百個も部品が載るので、1個あたり数百円の差が全体では大きな金額になります。 2つめ、電気を食わない。EVにとって電気は商品そのものですから、使っていない部品が電気を食うのは、そのまま走れる距離を削ることになります。 3つめ、ノイズに強い。これがいちばん大きいかもしれません。車の中はノイズだらけです。 4つめ、壊れにくい、作りやすい。処理が単純なぶん、不具合の入る余地が減ります。 自動車の部品では、こういう「速さより確実さ」という割り切りがよく出てきます。CANという通信も同じ思想です。

## Slide 12
2
ノイズに強い理由：大事なことは、何度も言う
同じ内容を、いくつもの周波数に重ねて同時に送っています
たとえると
うるさい居酒屋で待ち合わせ場所を伝えるとき、同じことを3回くり返して言いますよね。1回聞き取れなくても、残りで通じます。Green PHY がやっているのは、まさにこれです。
1
送るとき
「350ボルト」という情報を、1つの周波数だけでなく、いくつもの周波数に同じ内容で乗せて、同時に送り出す。
2
途中でノイズが乗る
車のモーターや電源装置が出すノイズが、いくつかの周波数を潰す。この帯域だけ聞こえなくなる。
3
受け取るとき
潰れていない周波数のぶんだけで、元の「350ボルト」を復元できる。送り直しが要らない。
この「同じ内容をくり返して送る」やり方には ROBO（ロボ）モードという名前がついています。英語の robust ＝ 頑丈な、から来ています。
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
12 / 15
Notes: 遅くしたことで、なぜノイズに強くなるのか。もう少しだけ具体的に説明します。 上のたとえ話。うるさい居酒屋で待ち合わせ場所を伝えるとき、同じことを何度もくり返して言いますよね。1回聞き取れなくても、残りで通じる。Green PHYがやっているのは、まさにこれです。 下の3つを順に見てください。 送るときは、たとえば「350ボルト」という情報を、1つの周波数だけでなく、いくつもの周波数に同じ内容で乗せます。 途中で、車のモーターや電源装置が出すノイズが、いくつかの周波数を潰します。これは日常的に起きます。 受け取るときは、潰れていない周波数のぶんだけで元の情報を復元できる。だから送り直しが要りません。 同じ内容を何度も送るので、そのぶん速度は落ちます。でも確実につながる。この割り切りですね。 このやり方にはROBOモードという名前がついています。英語のrobust、頑丈な、から来ています。資料で見かけたら「くり返して送る丈夫なやり方」と思ってください。

## Slide 13
2
今日の言葉、ひとことで
この回で出てきた言葉を、ひとことで言うと
ヘルツ（Hz）
1秒間に何回くり返すか、を表す単位。k は千倍、M は百万倍。CP 線の合図は 1 kHz、重ねる信号は 1.8〜30 MHz。
フィルタ
必要な速さの信号だけを通し、それ以外をせき止める部品。日本語なら「ふるい」。チップの外側に付いている。
5% の合図
点滅の割合を 5% にすることで「これから細かい相談をします」を意味する。急速充電はここから始まる。
CP の状態（A〜F）
CP 線の電圧の高さで、今つながっているか、充電中かなどを表す。B が接続直後、C が充電中。
HomePlug Green PHY
EV 充電で使うことが決められている通信方式。家庭用の技術を、安く・省電力に・丈夫に作りなおしたもの。
ROBO モード
同じ内容をいくつもの周波数にくり返して送るやり方。遅くなるが、ノイズがあっても届く。
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
13 / 15
Notes: 今日の言葉のまとめです。 ヘルツ。1秒に何回か。これは今後ずっと出てきます。 フィルタ、ふるい。必要な信号だけを通す部品。 5%の合図。通信の始まりの印。 下の段。CPの状態A〜F。電圧で今の段階が分かる、という話。 HomePlug Green PHY。EVで使うことが決められている通信方式。 ROBOモード。くり返して送る丈夫なやり方。 この6つが今日の言葉です。全部覚えなくて大丈夫ですが、Green PHYという名前だけは、この先ずっと出てくるので頭の片隅に置いておいてください。

## Slide 14
2
今日のまとめ
持ち帰ってほしいのは、この3つだけです
1
混ざらない理由は「速さの違い」
ゆっくりの合図が 1秒に1000回、重ねた信号が1秒に数百万回以上。1000倍以上ちがうので、ふるいで分けられる。
2
通信は 5% の合図から始まる
充電器が点滅の割合を 5% にすると「話しかけていいよ」の意味。CP 線の電圧を見れば、今どの段階かも分かる。
3
Green PHY は、あえて遅い方式
速さより「安く・省電力に・ノイズに強く」を優先した規格。同じ内容をくり返して送ることで確実性を稼いでいる。
次回 ─ 第3回
車と充電器が「握手」するまで
信号が乗せられるようになったところで、次の疑問です。充電器が5台並んだ駐車場で、自分の車はどうやって「自分が挿している充電器」を見つけるのでしょうか。
電波は隣にも漏れてしまいます。ここで使われる、少し面白い解決方法を紹介します。
質問はいつでも、その場で聞いてください。
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
14 / 15
Notes: 今日のまとめです。 1つめ。混ざらない理由は速さの違い。1000倍以上ちがうから、ふるいで分けられる。 2つめ。通信は5%の合図から始まる。そしてCP線の電圧を見れば、今どの段階かも分かる。 3つめ。Green PHYはあえて遅い方式。速さより確実さを選んでいる。 次回は少し毛色が変わります。信号が乗せられるようになったとして、充電器が5台並んだ駐車場で、自分の車はどうやって「自分が挿している充電器」を見つけるのか。 電波は隣にも漏れてしまうので、実はこれ、けっこう難しい問題なんです。その解決方法が、なかなか面白いので楽しみにしていてください。 今日は以上です。

## Slide 15
2
この資料について
自由に使ってください。授業・社内勉強会・セミナーでの利用を歓迎します
CC BY 4.0
クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際
✓
そのまま使えます
学校の授業、社内の勉強会、セミナー。営利・非営利を問いません
✓
変えても構いません
一部だけ抜き出す、順番を変える、直す、翻訳する。すべて自由です
✓
配り直せます
そのまま、あるいは変えたものを、誰にでも再配布できます
ひとつだけお願い ─ 出典を書いてください
『EVの通信 やさしい入門（全5回）』 ／ Mr.hoge ／ CC BY 4.0
https://ev-plc-materials.pages.dev
規格の内容は変わります
数値や手順は規格の改訂で変わることがあります。実際の開発では、必ず最新の規格書で確認してください。
特定の組織の見解ではありません
この資料は学習用にまとめたものです。いかなる企業・団体の公式見解も代表しません。
製品名・会社名について
各社の商標です。説明のために挙げているだけで、推奨や提携を示すものではありません。
誤りを見つけたら
教えていただけると助かります。直した版を公開します。
2026年8月版 v1.0 ／ 第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
第2回 1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
15 / 15
Notes: 最後に、この資料の扱いについてです。 クリエイティブ・コモンズの表示ライセンス、CC BY 4.0 で公開しています。 学校の授業でも、会社の勉強会でも、自由に使っていただけます。営利か非営利かも問いません。一部だけ抜き出す、順番を変える、直す、翻訳する。すべて自由です。配り直すのも自由です。 お願いはひとつだけで、出典を書いてください。下の枠の書き方をそのまま使っていただければ大丈夫です。 右側は注意書きです。特に上の2つ。 規格の数値は改訂で変わることがあるので、実際の開発では必ず最新の規格書で確認してください。 それから、この資料はどこかの企業や団体の公式見解ではありません。学習用にまとめたものです。 内容の誤りに気づかれたら、ぜひ教えてください。直した版を公開します。