## Slide 1
EVの通信 やさしい入門 全5回
4
第 4 回
通信チップと、そのまわりの回路
PLC-IC の中身と、部品ひとつずつの役割
所要 30分 ／ 予備知識は要りません。専門用語はその場で説明します。
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
1 / 14
Notes: 第4回です。ここまで3回かけて「何が起きているか」を見てきました。 今日からは「それを実際にやっている部品」の話に移ります。 手のひらどころか、爪くらいの大きさのチップ1個と、そのまわりに数個の部品。これだけで、ここまで話してきたことが全部実現されています。中を開けてみましょう。

## Slide 2
4
この講座の全体図
全5回で、EVの充電通信をひととおり分かるようにします。今日は「第4回」です
1
EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
なぜ「線に信号を重ねる」ことになったのか
済
2
1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
周波数のはなしと HomePlug Green PHY
済
3
車と充電器が「握手」するまで
SLAC と、つながったあとの手順
済
4
通信チップと、そのまわりの回路
PLC-IC の中身と、部品ひとつずつの役割
今 回
5
ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
実装、トラブル、そして次の規格
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
2 / 14
Notes: 5回のうちの4回目です。ここからは、ものづくりの話になります。 今日がハードウェア、つまり部品の話。次回がソフトウェア、つまりプログラムの話と、現場のトラブルの話です。

## Slide 3
4
今日のゴール
前回のおさらいから始めます
前回のおさらい
✓
並んだ充電器から相手を選ぶ手続きが SLAC。信号の強さで決める
✓
つながった後は、Wi-Fi と同じ普通のインターネット
✓
挿してすぐ流れないのは、安全確認と電圧合わせに時間がかかるから
今日ここまで分かれば OK
1
PLC-IC が何をする部品か言える
「LAN カードのようなもの」という位置づけと、中の5つの役割が分かる
2
実際の製品の名前を知る
世の中で実際に使われているチップと、その選び方の観点を知る
3
まわりの部品の役目が分かる
チップの外側にある小さな部品が、それぞれ何のために付いているのか説明できる
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
3 / 14
Notes: 前回のおさらいです。SLACで相手を選ぶ。つながった後は普通のインターネット。待ち時間の正体は安全確認。 今日のゴールは3つです。 1つめ、PLC-ICという部品が何をするものか。 2つめ、実際にどんな製品が使われているか。ここは商品名が出てきます。 3つめ、チップのまわりにある小さな部品の役目。地味ですが、実務ではここがいちばん問題になります。

## Slide 4
4
PLC-IC とは、どんな部品か
「電力線通信の仕事だけをする、専用の小さなチップ」です
PLC-IC
ピー・エル・シー・アイシー
IC は「集積回路」の略。たくさんの部品を1つにまとめた、黒くて四角い電子部品のことです。
大きさは 8mm 角ほど。1円玉よりずっと小さい。
これが、車の側と充電器の側の両方に1個ずつ入っています。
役割は「LAN カード」とほぼ同じ
パソコンに LAN ケーブルを挿す口がありますよね。あれを動かしている部品と、やっていることはほぼ同じです。違うのは、相手が LAN ケーブルではなく、CP 線だという点だけ。
だからソフトからは、ただの通信口に見える
プログラムを書く人にとっては「ネットワークの口がもう1つ増えた」だけに見えます。EV 特有の面倒な作法は、ほとんどチップの中に隠れています。
中身は5つの部署に分かれている
1つのチップですが、中は役割ごとに分かれています。次のページで、その5つを見ていきます。
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
4 / 14
Notes: まず、PLC-ICとは何か。読み方はそのまま、ピー・エル・シー・アイシーです。 ICというのは集積回路の略で、黒くて四角い電子部品のことです。基板の上に載っているのを見たことがあると思います。 大きさは8ミリ角ほど。1円玉よりずっと小さいです。これが車の側と充電器の側の両方に1個ずつ入っています。 右側がいちばん大事なところです。 役割は、パソコンのLANカードとほぼ同じです。パソコンにLANケーブルを挿す口がありますよね。あれを動かしている部品と、やっていることはほぼ同じ。違うのは、相手がLANケーブルではなくCP線だという点だけです。 だから、プログラムを書く人にとっては「ネットワークの口がもう1つ増えた」だけに見えます。EV特有の面倒な作法は、ほとんどチップの中に隠れているんです。 ただ、1つのチップとはいえ、中は役割ごとに分かれています。次のページで見ていきましょう。

## Slide 5
4
チップの中は、5つの役割に分かれている
左から右へ、CP 線から届いた信号が処理されていく順に並べました
1
入口の担当
（AFE）
線から来た波を、数字に変換する。逆に、送るときは数字を波に戻す。
2
翻訳の担当
（PHY）
たくさんの周波数に分けて乗せた情報を、組み立て直して意味のあるデータにする。
3
交通整理の担当
（MAC）
誰がいつ話すかを調整する。暗号をかけたり外したりもここ。
4
事務の担当
（CPU）
決められた手順どおりに処理を進める。SLAC の一部もここが動かしている。
5
窓口の担当
（I/F）
外側のコンピュータ（マイコン）とデータをやり取りする受け渡し口。
CP 線から届く
外側のコンピュータへ
たとえると
会社にたとえると ── 受付が荷物を受け取り（AFE）、翻訳係が中身を読み（PHY）、総務が順番を整理し（MAC）、担当者が手順どおり処理し（CPU）、窓口が外に渡す（I/F）。5つの部署が並んでいるイメージです。
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
5 / 14
Notes: チップの中は、5つの役割に分かれています。左から右へ、CP線から届いた信号が処理されていく順に並べました。 1つめ、入口の担当。AFEと書いてあります。線から来た波を数字に変換します。逆に、送るときは数字を波に戻す。ここがアナログとデジタルの境目です。 2つめ、翻訳の担当。PHY、ファイと読みます。第2回でやった、たくさんの周波数に分けて乗せた情報を、組み立て直して意味のあるデータにします。 3つめ、交通整理の担当。MAC、マックです。誰がいつ話すかを調整します。暗号をかけたり外したりもここ。 4つめ、事務の担当。小さなコンピュータが入っていて、決められた手順どおりに処理を進めます。前回のSLACの一部も、実はここが動かしています。 5つめ、窓口の担当。外側のコンピュータとデータをやり取りする受け渡し口です。ソフトを書く人が触るのは、ここだけです。 下のたとえがイメージしやすいと思います。受付、翻訳係、総務、担当者、窓口。5つの部署が並んでいる感じです。 アルファベットの略語は覚えなくて大丈夫です。「5つに分かれている」ということだけ。

## Slide 6
4
実際に使われているチップ
この分野は選択肢が多くありません。ほぼ1社の製品が世界中で使われています
長年の定番
QCA7000 / QCA7005
Qualcomm（クアルコム／米国）
世に出ている CCS 対応の車と充電器は、中を開けるとほぼこれが入っています。枯れていて安心な反面、設計は古くなってきました。
その後継
QCA7006AQ
Qualcomm（クアルコム／米国）
車載向けに作りなおされた新型。−40℃〜105℃ で動き、必要な部品を1つにまとめたので、基板が小さく済みます。新しい設計はこちらへ移行中。
有力な二番手
IS32CG5317
Lumissil（ルミシル／米国）
1チップで完結する車載品。BMW が車載充電器に採用したと公表しています。1社だけに頼らないための、二番手として注目されています。
選択肢が少ないことは、この分野のリスクでもあります。車は10年以上作り続けるので、「その間ずっと部品を買えるか」「別の会社の製品に切り替えられるか」は、性能と同じくらい重く見られます。
※ 2026年8月時点の公開情報です。実際の設計では、必ず最新の資料で確認してください。
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
6 / 14
Notes: 実際にどんな製品が使われているか。正直に言うと、この分野は選択肢が多くありません。 左が長年の定番、クアルコムというアメリカの会社のQCA7000系です。世に出ているCCS対応の車と充電器は、中を開けるとほぼこれが入っています。事実上の業界標準ですね。 真ん中がその後継。車載向けに作りなおされていて、マイナス40度から105度まで動きます。必要な部品を1つにまとめたので、基板も小さく済みます。新しい設計はこちらへ移行中です。 右がルミシルという会社の製品。1チップで完結する車載品で、BMWが採用したと公表しています。1社だけに頼らないための二番手として注目されています。 下に書いたことが、実は自動車では非常に重い論点です。車は10年以上作り続けるので、その間ずっと部品を買えるか、別の会社の製品に切り替えられるか。これは性能と同じくらい重く見られます。

## Slide 7
4
チップを選ぶとき、何を見るか
性能の数字より、こちらのほうが重視されます
1
暑さ寒さに耐えるか
充電口のそばは、夏は非常に高温になります。「車載向け」として認定された等級と、動作できる温度の範囲を必ず確認します。
2
10年先も買えるか
車は同じ型を長く作り続けます。途中で部品が生産終了になると、車が作れなくなります。供給の約束が取れているかが最優先です。
3
別の会社の製品に替えられるか
1社に頼りきると、その会社が止まったとき打つ手がありません。似た製品がもう1つあるか、常に気にします。
4
試験に合格した実績があるか
国際規格に沿って動くことを確かめる試験があります。すでに合格した実績のあるチップを選ぶと、開発の手間が大きく減ります。
5
開発しやすいか
評価用の基板、設定を書き込む道具、プログラムの部品。これらが揃っているかどうかで、開発期間が何倍も変わります。
たとえると
家電を買うときとは、まるで基準が違います。「速い・安い」より「長く買い続けられる・壊れない・すでに実績がある」。自動車の部品選びは、だいたいこの発想です。
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
7 / 14
Notes: チップを選ぶとき、何を見るか。これは自動車らしさが出るところです。 1つめ、暑さ寒さに耐えるか。充電口のそばは夏に非常に高温になります。車載向けとして認定された等級と、動作温度の範囲を必ず確認します。 2つめ、10年先も買えるか。車は同じ型を長く作り続けるので、途中で部品が生産終了になると車が作れなくなります。実際、数年前の半導体不足のときに多くのメーカーが痛い目に遭いました。 3つめ、別の会社の製品に替えられるか。1社に頼りきると、その会社が止まったとき打つ手がありません。 4つめ、試験に合格した実績があるか。すでに合格した実績のあるチップを選ぶと、開発の手間が大きく減ります。 5つめ、開発しやすいか。道具が揃っているかどうかで、開発期間が何倍も変わります。 家電を買うときとは、まるで基準が違いますよね。速い・安いより、長く買い続けられる・壊れない・実績がある。自動車の部品選びは、だいたいこの発想です。

## Slide 8
4
チップの外側にも、部品が要る
CP 線とチップのあいだに、いくつか部品をはさみます
CP 線
2つの信号が混ざったまま届く
直流止め
大きく振れる電圧を、チップに入れない
変圧器
信号の大きさを、ちょうどよく整える
ふるい
必要な速さの信号だけを通す
チップ
ここで、ようやく処理される
さらに、この道すじ全体に「守りの部品」が付きます
静電気・雷から守る部品
CP 線はコネクタの奥まで露出していて、人が触ることもあります。静電気や、思わぬ大きな電圧が入ってきたときに、チップの代わりに受け止めて逃がす部品です。
ノイズを外に出さない部品
重ねている信号は、ラジオが使う周波数と近い帯にあります。そのまま垂れ流すと放送に迷惑がかかるので、外に漏れにくくする部品を入れます。これは法律で決まっている要件です。
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
8 / 14
Notes: チップだけでは動きません。CP線とチップのあいだに、いくつか部品をはさみます。 左から順に見てください。 まず直流止め。前回も少し触れましたが、点滅の合図はプラスマイナス12ボルトと大きく振れます。そのままチップに入れると壊れてしまうので、ここで止めます。 次が変圧器。信号の大きさをちょうどよく整えます。これは次のページで詳しく説明します。 次がふるい。第2回でやった、必要な速さの信号だけを通す部品ですね。 そしてチップ。ようやくここで処理されます。 さらに、この道すじ全体に守りの部品が付きます。 1つめ、静電気や雷から守る部品。CP線はコネクタの奥まで露出していて、人が触ることもあります。静電気がバチッと来たときに、チップの代わりに受け止めて逃がす役目です。 2つめ、ノイズを外に出さない部品。重ねている信号はラジオの周波数と近い帯にあるので、そのまま垂れ流すと放送に迷惑がかかります。これは法律で決まっている要件です。

## Slide 9
4
EV では「信号を弱くする」ほうが大事
家庭用の電力線通信とは、真逆の調整をしています
家庭用（コンセント LAN）
家じゅうの配線を、何十メートルも通っていく。
途中でどんどん弱まるので、送り出すときに強くしておく必要がある。
→ 変圧器で信号を強める
EV の充電ケーブル
長くても数メートル。しかも、ほぼ真っすぐ。
ほとんど弱まらないので、そのまま送ると強すぎる。隣の充電器にまではっきり届いてしまう。
→ 変圧器で強めない（そのまま通す）
強すぎると、何が困るのか
前回の SLAC を思い出してください。相手は「信号がいちばん強く届いた1台」で決まります。自分の信号が強すぎると、隣の充電器にも同じくらいはっきり届いてしまい、選び間違える危険が出ます。だから、あえて弱くしておく必要があるのです。
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
9 / 14
Notes: ここは、EVらしくて面白いところです。 左が家庭用のコンセントLAN。家じゅうの配線を何十メートルも通っていくので、途中でどんどん弱まります。だから送り出すときに強くしておく必要がある。変圧器で信号を強めます。 右がEVの充電ケーブル。長くても数メートル、しかもほぼ真っすぐです。ほとんど弱まりません。だから、そのまま送ると強すぎるんです。 同じ電力線通信でも、調整の向きが真逆なんですね。 下に、強すぎると何が困るかを書きました。前回のSLACを思い出してください。相手は「信号がいちばん強く届いた1台」で決まりましたよね。 自分の信号が強すぎると、隣の充電器にも同じくらいはっきり届いてしまって、選び間違える危険が出ます。だから、あえて弱くしておく必要があるんです。 「強ければ強いほどいい」ではない、というのがこの分野の面白いところです。

## Slide 10
4
減衰の数字は「健康診断」に使える
SLAC のときに測っている数字が、そのまま部品の状態を教えてくれます
たとえると
毎年の健康診断と同じで、大事なのは「基準値」より「いつもと違うかどうか」。同じ車種、同じ充電器で、いつもと違う数字が出ていたら、どこかがおかしい、というサインです。
数字が大きくなった（弱まりすぎ）
コネクタの接触が悪い。はんだ付けにひびが入っている。ケーブルが傷んでいる。こういった原因が疑えます。
数字が小さくなった（弱まらなすぎ）
部品の値が違っている。設計どおりに実装されていない。隣の充電器と間違える危険が高まります。
ログに残しておくと、とても助かる
この数字を記録に残す作りにしておくと、市場で不具合が出たときの原因調べが劇的に速くなります。最初から設計に入れておくべきものです。
「通信がつながらない」というトラブルの原因は、プログラムよりも、こうしたハードウェア側にあることが多いのです。
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
10 / 14
Notes: 前回、SLACのときに「どれくらい弱まったか」を測る、という話をしました。あの数字が、実はとても役に立ちます。 健康診断と同じで、大事なのは基準値そのものより「いつもと違うかどうか」です。同じ車種、同じ充電器で、いつもと違う数字が出ていたら、どこかがおかしいサインです。 数字が大きくなった、つまり弱まりすぎているなら、コネクタの接触が悪いか、はんだ付けにひびが入っているか、ケーブルが傷んでいるか。こういう原因が疑えます。 逆に数字が小さくなった、弱まらなすぎなら、部品の値が違っているかもしれない。そして、さっき言ったとおり、隣の充電器と間違える危険が高まります。 3つめが実務のポイントです。この数字を記録に残す作りにしておくと、市場で不具合が出たときの原因調べが劇的に速くなります。あとから足すのは大変なので、最初から設計に入れておくべきものです。 最後の一文。「通信がつながらない」というトラブルの原因は、プログラムよりハードウェア側にあることが多い。これは覚えておいて損はありません。

## Slide 11
4
今日のポイントを、1枚の絵にすると
外側の部品 → チップ → 外のコンピュータ、という流れです
CP 線
外側の部品
（直流止め・変圧器・ふるい・守り）
PLC-IC
（5つの役割）
外のコンピュータ
（マイコン）
混ざった信号
整えて、守って、選り分ける
波 → 数字 → 意味へ
ここから先はソフトの仕事
この図の左半分、つまり外側の部品とチップまでが、今日の内容です。いちばん右の「外のコンピュータ」から先、そこで動くプログラムの話が、次回のテーマになります。
ちなみに、車の側と充電器の側で、この構成はほぼ同じです。どちらにも同じようなチップと部品が入っています。
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
11 / 14
Notes: 今日の内容を1枚の絵にまとめました。 いちばん左がCP線。混ざった信号が届きます。 次が外側の部品。直流止め、変圧器、ふるい、そして守りの部品。ここで整えて、守って、選り分けます。 真ん中がPLC-IC。5つの役割に分かれていて、波を数字に、数字を意味に変えていきます。 いちばん右が外のコンピュータ、マイコンです。ここから先はソフトウェアの仕事になります。 今日の内容は、この図の左半分です。いちばん右から先、そこで動くプログラムの話が次回のテーマです。 最後にひとつ補足しておくと、車の側と充電器の側で、この構成はほぼ同じです。どちらにも同じようなチップと部品が入っています。話す内容が違うだけですね。

## Slide 12
4
今日の言葉、ひとことで
この回で出てきた言葉を、ひとことで言うと
PLC-IC
電力線通信の仕事だけをする小さなチップ。8mm 角ほど。役割はパソコンの LAN カードとほぼ同じ。
AFE（入口の担当）
線から来た波を数字に、数字を波に変換する部分。アナログとデジタルの境目にあたる。
変圧器（トランス）
信号の大きさを整える部品。EV では「強める」のではなく「強めない」ために入っている。
ふるい（フィルタ）
必要な速さの信号だけを通す部品。点滅の合図と、車内のノイズをここで落とす。
守りの部品
静電気や大きな電圧からチップを守る部品と、ノイズを外に漏らさないための部品。法律上の要件でもある。
車載グレード
「車で使ってよい」と認定された等級。動作温度の範囲や、故障しにくさの基準が決められている。
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
12 / 14
Notes: 今日の言葉です。 PLC-IC。電力線通信専用の小さなチップ。LANカードとほぼ同じ役割。 AFE。入口の担当で、波と数字を変換するところ。 変圧器。EVでは強めないために入っている、というのが面白いところでした。 下の段。ふるいは第2回にも出てきましたね。 守りの部品。静電気とノイズの2種類がありました。 車載グレード。車で使ってよいと認定された等級のことです。 今日の内容は、いちばん「部品らしい」話でした。次回はまたソフト寄りに戻ります。

## Slide 13
4
今日のまとめ
持ち帰ってほしいのは、この3つだけです
1
PLC-IC は「LAN カード」に近い部品
8mm 角ほどの小さなチップ。中は入口・翻訳・交通整理・事務・窓口の5つの役割に分かれている。
2
選ぶ基準は、速さより「長く買えるか」
車は10年以上作り続けるため、供給の約束、二番手の有無、試験の実績が最優先される。
3
EV では、信号をあえて弱くする
ケーブルが短いので、そのままだと強すぎる。強すぎると隣の充電器と間違える危険が出るため。
次回 ─ 第5回
ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
最終回です。プログラムを書く側から見るとどうなっているのか、現場で実際によく起きるトラブル、そして充電以外での使われ方と、これからの動き。
5回ぶんの総まとめもします。
質問はいつでも、その場で聞いてください。
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
13 / 14
Notes: 今日のまとめです。 1つめ。PLC-ICはLANカードに近い部品。中は5つの役割に分かれている。 2つめ。選ぶ基準は速さより「長く買えるか」。自動車ならではの視点です。 3つめ。EVでは信号をあえて弱くする。ケーブルが短いので、そのままだと強すぎるから。 次回はいよいよ最終回です。プログラムを書く側から見るとどうなっているのか。現場で実際によく起きるトラブル。そして充電以外での使われ方と、これからの動き。 5回ぶんの総まとめもしますので、ぜひ来てください。今日は以上です。

## Slide 14
4
この資料について
自由に使ってください。授業・社内勉強会・セミナーでの利用を歓迎します
CC BY 4.0
クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際
✓
そのまま使えます
学校の授業、社内の勉強会、セミナー。営利・非営利を問いません
✓
変えても構いません
一部だけ抜き出す、順番を変える、直す、翻訳する。すべて自由です
✓
配り直せます
そのまま、あるいは変えたものを、誰にでも再配布できます
ひとつだけお願い ─ 出典を書いてください
『EVの通信 やさしい入門（全5回）』 ／ Mr.hoge ／ CC BY 4.0
https://ev-plc-materials.pages.dev
規格の内容は変わります
数値や手順は規格の改訂で変わることがあります。実際の開発では、必ず最新の規格書で確認してください。
特定の組織の見解ではありません
この資料は学習用にまとめたものです。いかなる企業・団体の公式見解も代表しません。
製品名・会社名について
各社の商標です。説明のために挙げているだけで、推奨や提携を示すものではありません。
誤りを見つけたら
教えていただけると助かります。直した版を公開します。
2026年8月版 v1.0 ／ 第4回 通信チップと、そのまわりの回路
第4回 通信チップと、そのまわりの回路
14 / 14
Notes: 最後に、この資料の扱いについてです。 クリエイティブ・コモンズの表示ライセンス、CC BY 4.0 で公開しています。 学校の授業でも、会社の勉強会でも、自由に使っていただけます。営利か非営利かも問いません。一部だけ抜き出す、順番を変える、直す、翻訳する。すべて自由です。配り直すのも自由です。 お願いはひとつだけで、出典を書いてください。下の枠の書き方をそのまま使っていただければ大丈夫です。 右側は注意書きです。特に上の2つ。 規格の数値は改訂で変わることがあるので、実際の開発では必ず最新の規格書で確認してください。 それから、この資料はどこかの企業や団体の公式見解ではありません。学習用にまとめたものです。 内容の誤りに気づかれたら、ぜひ教えてください。直した版を公開します。