## Slide 1
EVの通信 やさしい入門 全5回
5
第 5 回
ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
実装、トラブル、そして次の規格
所要 30分 ／ 予備知識は要りません。専門用語はその場で説明します。
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
1 / 15
Notes: 最終回です。ここまで4回で、何が起きているか、そしてそれをやっている部品まで見てきました。 今日は3つやります。プログラムを書く側から見るとどうなっているのか。現場で実際によく起きるトラブル。そして、充電以外での使われ方と、これからの動き。 最後に、5回ぶんの総まとめもします。

## Slide 2
5
この講座の全体図
全5回で、EVの充電通信をひととおり分かるようにします。今日は「第5回」です
1
EVの充電で、車と充電器は何を話しているのか
なぜ「線に信号を重ねる」ことになったのか
済
2
1本の線に、2つの信号が乗るしくみ
周波数のはなしと HomePlug Green PHY
済
3
車と充電器が「握手」するまで
SLAC と、つながったあとの手順
済
4
通信チップと、そのまわりの回路
PLC-IC の中身と、部品ひとつずつの役割
済
5
ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
実装、トラブル、そして次の規格
今 回
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
2 / 15
Notes: いよいよ5回目、最終回です。 ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。今日で全体がつながるはずです。

## Slide 3
5
今日のゴール
前回のおさらいから始めます
前回のおさらい
✓
PLC-IC は「LAN カード」に近い、8mm 角ほどの小さなチップ
✓
選ぶ基準は速さより「10年先も買えるか」
✓
EV では、信号をあえて弱くしておく必要がある
今日ここまで分かれば OK
1
ソフト側の仕事の全体像が分かる
何をチップに任せ、何を自分で作るのかの分担が見えるようになる
2
よくあるトラブルの当たりがつく
「つながらない」と言われたとき、どこから疑えばよいかの順番を持ち帰る
3
これからの動きを知る
規制、新しい規格、新しいコネクタ。この分野が今どこへ向かっているかを押さえる
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
3 / 15
Notes: 前回のおさらいです。PLC-ICはLANカードに近い小さなチップ。選ぶ基準は速さより長く買えるか。信号はあえて弱くする。 今日のゴールは3つ。 1つめ、ソフト側の仕事の全体像。 2つめ、よくあるトラブル。ここが今日いちばん実用的なところです。 3つめ、これからの動き。この分野が今どこへ向かっているか。

## Slide 4
5
プログラムから見ると、どう見えているか
驚くほど普通です。ネットワークの口が1つ増えただけに見えます
1
ただの「通信の口」に見える
パソコンに LAN の口が1つ増えたのと同じ扱いになります。よく使われている基本ソフト（Linux）には、代表的なチップ用の部品が最初から入っています。
2
上は、ごく普通のプログラム
住所を決めて、相手を探して、通信路を開いて、暗号をかける。ウェブサイトを作るときとほとんど同じ道具立てで書けます。
3
特殊なのは最初だけ
第3回でやった SLAC のやり取りだけは、普通の通信とは少し違う形で扱う必要があります。とはいえ、そこもチップが半分やってくれます。
ここが意外に思われるところ
「自動車の通信」と聞くと、専用の特殊な技術が必要そうに思えます。実際、CAN のような車専用の通信もあります。
ところが充電の通信に関しては、中身はインターネットとほぼ同じです。ウェブの開発経験がある人のほうが、話が早いことすらあります。
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
4 / 15
Notes: プログラムを書く側から見ると、どう見えているか。結論から言うと、驚くほど普通です。 1つめ。ただの通信の口に見えます。パソコンにLANの口が1つ増えたのと同じ扱いです。よく使われているLinuxという基本ソフトには、代表的なチップ用の部品が最初から入っているので、挿せばネットワークとして認識されます。 2つめ。その上はごく普通のプログラムです。住所を決めて、相手を探して、通信路を開いて、暗号をかける。ウェブサイトを作るときとほとんど同じ道具立てで書けます。 3つめ。特殊なのは最初のSLACのところだけ。そこも、チップが半分やってくれます。 下に書いたのが、意外に思われるところです。自動車の通信と聞くと専用の特殊な技術が必要そうに思えますし、実際CANのような車専用の通信もあります。ところが充電の通信に関しては、中身はインターネットとほぼ同じなんです。ウェブの開発経験がある人のほうが、話が早いことすらあります。

## Slide 5
5
どこを自分で作り、どこを借りるか
全部を手作りする必要はありません。重いのは右側の3つです
相手を決める処理（SLAC）
決まった順番どおりにやり取りする部分。時間の決まりを守ることが大事。チップとの分担を最初に確認する。
中
相手を探す処理
「充電器さん、どこですか」と呼びかける部分。作る量はごくわずか。
小
暗号と身分証明書
後ろのページで説明します。作るより「運用を考える」ほうが大変。この講座で最も重い部分。
大
メッセージの読み書き
やり取りする文章を、決められた形に変換する部分。手書きせず、自動生成の道具を使うのが鉄則。
大
状態の管理
「今どの段階か」を3種類同時に管理します。異常が起きたときの作り込みが、そのまま製品の品質になります。
大
右端は、開発の手間の目安です。
借りられるもの
この分野には、無料で公開されている実装があります。
・EVerest（充電器側の一式）
・pyslac（SLAC の実装）
・iso15118（通信の実装）
そのまま製品に使うかは別として、「規格書を読んでも分からない」ときに、動くコードを見られるのは大きな助けになります。
有料の検査装置もあります。
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
5 / 15
Notes: では、どこを自分で作り、どこを借りるか。 左の表の右端に、開発の手間の目安を書きました。中、小、大とあります。 上の2つ、相手を決める処理と相手を探す処理は、比較的軽いです。決まった順番どおりにやればいいので。ただし時間の決まりを守ることが大事です。 問題は下の3つ、いずれも「大」です。 暗号と身分証明書。これは次のページで詳しく説明しますが、作ることより運用を考えるほうが大変です。 メッセージの読み書き。やり取りする文章を決められた形に変換する部分ですが、これは手書きせず、自動生成の道具を使うのが鉄則です。手で書くと必ず間違えます。 状態の管理。今どの段階かを3種類同時に管理する必要があります。CP線の状態、通信の状態、充電の手順の状態。この3つです。異常が起きたときの作り込みが、そのまま製品の品質になります。 右側に、借りられるものを書きました。この分野には無料で公開されている実装があります。そのまま製品に使うかは別として、規格書を読んでも分からないときに動くコードを見られるのは大きな助けです。

## Slide 6
5
「挿すだけで支払いまで終わる」しくみ
Plug & Charge（プラグ・アンド・チャージ）と呼ばれています
これまで
カードをかざす、アプリを開く、暗証番号を入れる。ひと手間かかる。
Plug & Charge
ケーブルを挿すだけ。認証も課金も、通信の中で自動的に終わる。
たとえると
会社の入館証のようなものが、車の中に入っているイメージです。
ゲートにかざすと、本人かどうかが自動で確かめられて、扉が開く。あれと同じことが充電器で起きています。
その「入館証」にあたるものを、証明書（しょうめいしょ）といいます。
便利さの代わりに、手間が増える
入館証は、発行して、期限が来たら更新して、紛失したら無効にする必要があります。証明書もまったく同じで、この運用がとても重い。
車の時計が狂うだけで失敗する
「期限内かどうか」を確かめるので、車の時計がずれていると、有効な証明書まで無効と判定されてしまいます。実際によくある不具合です。
困ったときの相談先
証明書のしくみは、社内だけで完結しません。発行元との契約や運用の設計が必要になるので、詳しい人に相談するのが近道です。
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
6 / 15
Notes: 最近のEVで「ケーブルを挿すだけで充電が始まって、あとから請求が来る」というものがあります。Plug & Charge、プラグ・アンド・チャージと呼ばれるしくみです。 これまでは、カードをかざす、アプリを開く、といったひと手間がありました。それが要らなくなります。 どうやっているかというと、会社の入館証のようなものが車の中に入っているイメージです。ゲートにかざすと本人かどうかが自動で確かめられて扉が開く。あれと同じことが起きています。 その入館証にあたるものを、証明書といいます。 右側に3つ注意点を書きました。 1つめ。入館証は、発行して、期限が来たら更新して、紛失したら無効にする必要があります。証明書もまったく同じで、この運用がとても重いんです。 2つめが面白いところで、車の時計が狂うだけで失敗します。期限内かどうかを確かめるので、時計がずれていると有効な証明書まで無効と判定されてしまう。実際によくある不具合です。 3つめ。証明書のしくみは社内だけで完結しません。発行元との契約や運用の設計が必要になるので、実際にやるとなったら、詳しい人に相談するのが近道です。

## Slide 7
5
現場でよく起きるトラブル（前半）
「充電が始まらない」と言われたとき、この順番で疑います
1
そもそも合図が出ていない
いちばん多い原因です。第2回でやった 5% の点滅が出ていない、あるいは電圧が正しい値になっていない。ここが出ていなければ、その先は何も始まりません。まずここを見ます。
2
相手選びに失敗している
信号が弱すぎて選ばれない、あるいは強すぎて隣の充電器と間違える。第4回でやった減衰の数字を見れば、どちらなのかが分かります。
3
充電を始めた途端に切れる
停まっているときは通るのに、電気を流し始めると切れる。これはほぼノイズが原因です。車の中の電源装置が出すノイズが、通信に使っている周波数を直撃しています。
疑う順番を、覚えておくと強い
① 合図（電圧と 5%）が出ているか → ② 信号の強さは適切か → ③ 通電すると切れるならノイズ
この3つで、実際の不具合のかなりの部分が説明できます。プログラムを疑うのは、そのあとで十分です。
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
7 / 15
Notes: ここからが今日いちばん実用的なところです。現場でよく起きるトラブルを6つ挙げます。まず前半3つ。 1つめ。そもそも合図が出ていない。これがいちばん多い原因です。第2回でやった5%の点滅が出ていない、あるいは電圧が正しい値になっていない。ここが出ていなければ、その先は何も始まりません。 2つめ。相手選びに失敗している。信号が弱すぎて選ばれないか、強すぎて隣と間違えるか。第4回でやった減衰の数字を見れば、どちらなのかが分かります。 3つめ。充電を始めた途端に切れる。これはほぼノイズです。停まっているときは通るのに、電気を流し始めると切れる。この症状なら、まずノイズを疑ってください。 下に疑う順番を書きました。合図、信号の強さ、ノイズ。この3つで実際の不具合のかなりの部分が説明できます。 大事なのは、プログラムを疑うのはそのあとで十分だ、ということです。ソフトの人が延々とプログラムを見直していたら、原因はコネクタの接触不良だった、というのはよくある話です。

## Slide 8
5
現場でよく起きるトラブル（後半）
ここから先は、少し性質の違う問題です
1
返事が遅くて切られる
第3回でやった時間の決まりです。車の中の処理が重くて返事が遅れると、会話ごと打ち切られます。重い処理は後回しにして、返事だけ先に返す作りが必要です。
2
メーカーごとの「方言」
同じ規格でも、会社によって解釈が微妙に違うことがあります。自社の試験機では動くのに、よその充電器では動かない。これは机の上では潰せないので、実機を持ち寄る試験会に出るのが結局いちばん早い。
3
記録が残っていない
CP 線の上の通信は、ふだん使っている車の検査ツールでは一切見えません。専用の装置を用意するか、記録を残すしくみを設計の最初から入れておかないと、あとから原因を追えません。
たとえると
「方言」の問題は、外国語に近いかもしれません。文法どおりに話しているのに通じない、ということが起きる。実際に会って話すのがいちばん早いのは、同じです。
設計のときに、やっておくべきこと
・信号の強さ（減衰）の数字を記録に残す
・通信の様子を後から見られる経路を用意する
・他社の実機と突き合わせる機会を早めに作る
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
8 / 15
Notes: 後半3つです。こちらは少し性質の違う問題です。 4つめ。返事が遅くて切られる。第3回でやった時間の決まりですね。車の中の処理が重くて返事が遅れると、会話ごと打ち切られます。重い処理は後回しにして、返事だけ先に返す作りが必要です。 5つめ。メーカーごとの方言。同じ規格でも、会社によって解釈が微妙に違うことがあります。自社の試験機では動くのに、よその充電器では動かない。これがいちばんやっかいです。 これは机の上では潰せません。実機を持ち寄る試験会が世界各地で開かれているので、そこに出るのが結局いちばん早いです。 6つめ。記録が残っていない。CP線の上の通信は、ふだん使っている車の検査ツールでは一切見えません。専用の装置を用意するか、記録を残すしくみを設計の最初から入れておかないと、あとから原因を追えません。 右下に、設計のときにやっておくべきことを3つ書きました。どれも、あとから足すのが大変なものばかりです。最初から入れておいてください。

## Slide 9
5
充電以外でも、電力線通信は使われている
狙いはただ一つ、「配線を減らすこと」です
12V の電源線に載せる
車の中の電源線の上に、簡単なデータを流す技術。照明やセンサ、エアコンの操作などに使えます。速さは控えめですが、信号線を1本も引かずに済むのが利点です。
トラックと荷台のあいだ
北米の大型トラックでは、荷台のブレーキ警告灯の情報を電源線に載せて送っています。荷台は切り離したりつないだりするので、信号線を増やすのが本当に難しい。昔からある実用例です。
電池の見張り
電池の状態を見張る部品と、それをまとめる基板のあいだ。今は専用の線でつないでいますが、そこを電源線経由にして配線を減らす提案があります。まだ広くは使われていません。
なぜ「配線を減らす」ことが、そんなに大事なのか
車の中の電線の束は、1台ぶんで数十キロの重さになり、車の部品の中でも高価なものの一つです。しかも EV は、高い電圧の系統と普通の電圧の系統の両方があるので、配線は増える一方。だから「線を1本でも減らせる技術」には、常に強い需要があります。
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
9 / 15
Notes: ここまでずっと充電の話をしてきましたが、車の中でも電力線通信を使う話があるので、参考までに触れておきます。 狙いはただ一つ、配線を減らすことです。 1つめ、12ボルトの電源線に載せる。照明やセンサ、エアコンの操作などに使えます。速さは控えめですが、信号線を1本も引かずに済むのが利点です。 2つめ、トラックと荷台のあいだ。北米の大型トラックでは、荷台のブレーキ警告灯の情報を電源線に載せて送っています。荷台は切り離したりつないだりするので、信号線を増やすのが本当に難しいんですね。昔からある実用例です。 3つめ、電池の見張り。今は専用の線でつないでいますが、そこを電源線経由にする提案があります。ただ、まだ広くは使われていません。 下に、なぜ配線を減らすことが大事なのかを書きました。車の中の電線の束は、1台ぶんで数十キロの重さになり、部品の中でも高価なものの一つです。しかもEVは高い電圧の系統と普通の電圧の系統の両方があるので、配線は増える一方。だから、線を1本でも減らせる技術には常に強い需要があります。

## Slide 10
5
それでも、車全体には広がっていない
向き不向きがはっきりしている技術です
向いている場面
○
動く部分や、着け外しする部分をまたぐとき（スライドドア、荷台、シート）
○
あとから追加する装置で、新しく線を引けないとき
○
つなぐ相手の数が多く、1本あたりの配線費用が効いてくるとき
○
必要な情報の量が、そんなに多くないとき
向いていない理由
△
電源線はノイズがひどく、通信が不安定になりやすい
△
安全に関わる部分では、確実さの証明に手間がかかる
△
ほかの通信方式（CAN など）が、すでに十分に安くて枯れている
△
部品が増えるぶん、基板の面積と法規対応の手間も増える
まとめると ── 電力線通信は「線を引けない特別な場所」に効く特効薬であって、車全体を作り替える主役ではない。充電の通信は、まさにその「線を引けない場所」の代表例でした。
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
10 / 15
Notes: では、なぜ車全体には広がっていないのか。向き不向きがはっきりしているからです。 左が向いている場面。動く部分や着け外しする部分をまたぐとき。あとから追加する装置。つなぐ相手の数が多いとき。必要な情報量が少ないとき。 右が向いていない理由。電源線はノイズがひどい。安全に関わる部分では確実さの証明に手間がかかる。ほかの通信方式がすでに十分安くて枯れている。部品が増えるぶん基板も法規対応も増える。 下にまとめました。電力線通信は「線を引けない特別な場所」に効く特効薬であって、車全体を作り替える主役ではない。 そして、充電の通信は、まさにその「線を引けない場所」の代表例だったわけです。第1回でやった、コネクタに線を増やせないという話につながります。

## Slide 11
5
これから、どうなっていくのか
この分野は今、規制に押される形で動いています
規制が実装を引っ張っている
欧州では、公共の充電器にこの通信への対応を求める動きが、年を追って強まっています。「対応していないと設置できない」という形なので、メーカー側も対応せざるを得ません。
新しい版の規格が出ている
2022年に新しい版が出て、暗号がより強いものに変わり、「車から家や電力網へ電気を戻す」双方向のやり取りにも対応しました。無線でつなぐ選択肢も加わっています。
北米のコネクタが変わりつつある
北米では、テスラ由来の別の形のコネクタへ移行が進んでいます。ただし、CP 線に信号を重ねるという枠組み自体は同じです。チップも両方に対応しています。
大型車向けの、もっと大きな充電
トラックやバス向けに、桁違いに大きな電力を扱う充電方式が検討されています。その通信をどうするかは、まだ議論の途中で、情報が固まっていません。要注目です。
※ 規制の内容や適用の時期は、国や設置の条件によって細かく違います。実務では必ず最新の資料で確認してください。
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
11 / 15
Notes: 最後に、これからの話です。 1つめがいちばん大きな力です。規制が実装を引っ張っています。欧州では、公共の充電器にこの通信への対応を求める動きが年を追って強まっています。「対応していないと設置できない」という形なので、メーカー側も対応せざるを得ない。技術が先ではなく、ルールが先に動いている分野なんですね。 2つめ。2022年に新しい版の規格が出ました。暗号がより強いものに変わり、車から家や電力網へ電気を戻す双方向のやり取りにも対応しました。災害時に車から家へ電気を送る、という話を聞いたことがあるかもしれません。あれです。 3つめ。北米では、テスラ由来の別の形のコネクタへ移行が進んでいます。ただし、CP線に信号を重ねるという枠組み自体は同じです。チップも両方に対応しています。 4つめ。トラックやバス向けに、桁違いに大きな電力を扱う充電方式が検討されています。その通信をどうするかは、まだ議論の途中で、正直なところ情報が固まっていません。断定せずに追いかけるのがよいと思います。 下にも書きましたが、規制の内容や時期は国や条件によって細かく違います。必ず最新の資料で確認してください。

## Slide 12
5
今日の言葉、ひとことで
この回で出てきた言葉を、ひとことで言うと
Plug & Charge
ケーブルを挿すだけで、本人確認と支払いまで自動で終わるしくみ。「挿すだけ充電」。
証明書
車の中に入っている電子的な身分証明書。期限があり、発行・更新・無効化の運用が必要。
状態の管理
「今どの段階か」を追い続ける処理。線の状態・通信の状態・充電の手順、の3つを同時に扱う。
方言（相互接続性）
同じ規格でも、会社によって解釈が微妙に違うこと。実機を持ち寄る試験でしか潰せない。
ハーネス
車の中の電線の束のこと。1台で数十キロにもなる。これを減らすのが車載電力線通信の狙い。
双方向充電
車から家や電力網へ電気を戻すこと。新しい版の規格で対応が入った。V2H、V2G とも呼ばれる。
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
12 / 15
Notes: 今日の言葉です。 Plug & Charge。挿すだけ充電。 証明書。車の中の電子的な身分証明書。運用が重い。 状態の管理。3つの状態を同時に追う処理。 下の段。方言、つまり相互接続性の問題。実機を持ち寄るしかない。 ハーネス。車の中の電線の束。 双方向充電。車から電気を戻すこと。 5回ぶん、あわせて30個ほどの言葉が出てきました。全部は覚えなくて構いません。「聞いたことがある」というだけで、次に資料を読むときの入りやすさがまったく違います。

## Slide 13
5
全5回を、1枚に
ここまでの内容をつなげると、こうなります
1
急速充電には、細かい相談が要る
でも使える線は CP 1本だけ。だからその線に信号を重ねた ＝ 電力線通信（PLC）
2
混ざらないのは、速さが違うから
ゆっくりの合図と、とても速い信号。ふるいで分けられる。方式の名前は Green PHY
3
相手は「声の大きさ」で決める
並んだ充電器から1台を選ぶ手続きが SLAC。その後は普通のインターネットと同じ
4
それをやっているのが PLC-IC
8mm 角の小さなチップ。まわりの部品が、整えて・守って・選り分けている
5
難しいのは、チップの外側
証明書の運用、他社との噛み合わせ、ノイズ。トラブルの大半はここに集まる
この5行が言えれば、EV の充電通信について「だいたい分かっている人」です。おつかれさまでした。
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
13 / 15
Notes: 5回ぶんを1枚にまとめました。 1、急速充電には細かい相談が要る。でも使える線はCP1本だけ。だからその線に信号を重ねた。 2、混ざらないのは速さが違うから。ゆっくりの合図と、とても速い信号。方式の名前はGreen PHY。 3、相手は声の大きさで決める。その手続きがSLAC。その後は普通のインターネットと同じ。 4、それをやっているのがPLC-IC。8ミリ角の小さなチップと、まわりの部品。 5、難しいのはチップの外側。証明書の運用、他社との噛み合わせ、ノイズ。 この5行が言えれば、EVの充電通信についてだいたい分かっている人です。 5回、おつかれさまでした。

## Slide 14
5
もっと知りたくなったら
次の一歩の目安です。無理に全部やる必要はありません
1
まずは、実物を見に行く
充電スタンドで、実際にケーブルを挿すところを見てください。「今、5% の合図が出て、SLAC が終わって、絶縁検査をしているんだな」と思いながら見ると、まったく違って見えます。
2
規格の名前を覚えておく
IEC 61851（点滅の合図）、ISO 15118（通信の中身）、DIN 70121（その古い版）。この3つの名前を知っていれば、社内の資料や他社の説明を読むときに迷いません。
3
動いているものを見る
無料で公開されている実装（EVerest など）を動かしてみると、「規格書には書いてあるが、実際どうやるのか」が一気に分かります。プログラムが読める方には、いちばんの近道です。
4
難しい判断は、一人で抱えない
証明書の運用、法規への適合、安全に関わる設計。この3つは社内だけで決めきれないことが多いので、早めに詳しい人を巻き込むのが結局いちばん速い進め方です。
主な参照先： IEC 61851-1 ／ ISO 15118-2, -3, -20 ／ DIN 70121 ／ HomePlug Green PHY 仕様 ／ Qualcomm QCA7006AQ 製品ページ ／ Lumissil IS32CG5317 ／ CharIN ／ EVerest
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
14 / 15
Notes: 最後に、もっと知りたくなった方への案内です。無理に全部やる必要はありません。 1つめ、まずは実物を見に行く。これがいちばんおすすめです。充電スタンドで実際にケーブルを挿すところを見てください。「今、5%の合図が出て、SLACが終わって、絶縁検査をしているんだな」と思いながら見ると、まったく違って見えます。待たされている数秒の意味が分かるようになります。 2つめ、規格の名前を覚えておく。IEC 61851が点滅の合図、ISO 15118が通信の中身、DIN 70121がその古い版。この3つを知っていれば、社内の資料や他社の説明を読むときに迷いません。 3つめ、プログラムが読める方には、公開されている実装を動かしてみるのが近道です。 4つめ。証明書の運用、法規への適合、安全に関わる設計。この3つは社内だけで決めきれないことが多いので、早めに詳しい人を巻き込んでください。それが結局いちばん速い進め方です。 5回にわたって、ありがとうございました。質問があればいつでもどうぞ。

## Slide 15
5
この資料について
自由に使ってください。授業・社内勉強会・セミナーでの利用を歓迎します
CC BY 4.0
クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際
✓
そのまま使えます
学校の授業、社内の勉強会、セミナー。営利・非営利を問いません
✓
変えても構いません
一部だけ抜き出す、順番を変える、直す、翻訳する。すべて自由です
✓
配り直せます
そのまま、あるいは変えたものを、誰にでも再配布できます
ひとつだけお願い ─ 出典を書いてください
『EVの通信 やさしい入門（全5回）』 ／ Mr.hoge ／ CC BY 4.0
https://ev-plc-materials.pages.dev
規格の内容は変わります
数値や手順は規格の改訂で変わることがあります。実際の開発では、必ず最新の規格書で確認してください。
特定の組織の見解ではありません
この資料は学習用にまとめたものです。いかなる企業・団体の公式見解も代表しません。
製品名・会社名について
各社の商標です。説明のために挙げているだけで、推奨や提携を示すものではありません。
誤りを見つけたら
教えていただけると助かります。直した版を公開します。
2026年8月版 v1.0 ／ 第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
第5回 ソフトの作り・現場の落とし穴・これから
15 / 15
Notes: 最後に、この資料の扱いについてです。 クリエイティブ・コモンズの表示ライセンス、CC BY 4.0 で公開しています。 学校の授業でも、会社の勉強会でも、自由に使っていただけます。営利か非営利かも問いません。一部だけ抜き出す、順番を変える、直す、翻訳する。すべて自由です。配り直すのも自由です。 お願いはひとつだけで、出典を書いてください。下の枠の書き方をそのまま使っていただければ大丈夫です。 右側は注意書きです。特に上の2つ。 規格の数値は改訂で変わることがあるので、実際の開発では必ず最新の規格書で確認してください。 それから、この資料はどこかの企業や団体の公式見解ではありません。学習用にまとめたものです。 内容の誤りに気づかれたら、ぜひ教えてください。直した版を公開します。